## Slide 1: Processor Arch:Pipelined
Presented by Zhao Xufeng

## Slide 2: 概览
1. 流水线的意义及硬件准备
2. 冒险及处理手段
3. 流水线控制

## Slide 3: 一·准备阶段

## Slide 4: 流水线的意义
延迟

## Slide 5
PC
Registers
Select A
Feedback
Notes: Select A取代data部分
信号名字的大小写，大写为刚刚发出，小写为完成运算未保存

## Slide 6: pc选择
来源：F_predPC, M_valA, W_valM
策略：总是选择条件分支，遇到ret暂停直到ret指令通过写回阶段

## Slide 7: Select PC的过程
流水线数据通路中的转移预测策略为总是预测跳转。如果转移预测错误，需要恢复流水线，并从正确的目标地址开始取值。其中，用来判断转移预测是否正确的信号是_①_和_②__，用来获得正确的目标地址的信号是_③_。
A．① M_icode ② M_Cnd ③ M_valA
B．① W_icode ② M_Cnd ③ M_valA
C．① W_icode ② M_Cnd ③ W_valM
D．① M_icode ② M_Cnd ③ W_valM

## Slide 9: 译码阶段——valp的替换
Fact：只有call和跳转指令需要valP，而这两条指令不需要valA
优化：从valP与valA中选择一个传递下去

## Slide 10: 二·冒险及处理方法

## Slide 11: 冒险
1. 数据冒险
  暂停
  转发
  加载/使用冒险（load/use hazard）
2. 控制冒险

## Slide 12: 数据冒险的类型(p298)
1. 程序寄存器：可能发生，读写不同阶段
2. 程序计数器：可能发生，（一般会出现控制冒险）
3. 内存：仅在程序修改自身时发生->假设不能修改
4. 条件码寄存器：不会发生
5. 状态寄存器：异常发生后异常处理

## Slide 13: 暂停
0x000: irmovl $10,%edx
0x006: irmovl $3,%eax
0x00c: addl %edx,%eax
0x00e: halt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
F | D | E | M | W |  |  | 
 | F | D | E | M | W |  | 
 |  | F | D | E | M | W | 
 |  |  | F | D | E | M | W

## Slide 14: 暂停
0x000: irmovl $10,%edx
0x006: irmovl $3,%eax
(bubble)
(bubble)
(bubble)
0x00c: addl %edx,%eax
0x00e: halt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
F | D | E | M | W |  |  |  |  |  | 
 | F | D | E | M | W |  |  |  |  | 
 |  |  |  | (E) | (M) | (W) |  |  |  | 
 |  |  |  |  | (E) | (M) | (W) |  |  | 
 |  |  |  |  |  | (E) | (M) | (W) |  | 
 |  | F | D | D | D | D | E | M | W | 
 |  |  | F | F | F | F | D | E | M | W
Notes: 效果相当于插入nop
降低吞吐率
Stalling instruction held back in decode stage
Following instruction stays in fetch stage
Bubbles injected into execute stage

## Slide 15: 转发

## Slide 18: 流水线控制

## Slide 19: 流水线的控制机制
Stall：寄存器保持以前的状态，阻塞流水线阶段
Bubble： 寄存器设置成固定的复位配置（icode设置为INOP，destE，destM，srcA，srcB设为常数RNONE）
两个信号同时为1时报错

## Slide 21: 加载/使用冒险
代价：1个时间周期
Condition | Trigger | F | D | E | M | W
Load/Use Hazard | E_icode in { IMRMOVL, IPOPL } && E_dstM in { d_srcA, d_srcB } | stall | stall | bubble | normal | normal

## Slide 23: 转发

## Slide 25: 分支预测错误
损失两个时间周期
Condition | Trigger | F | D | E | M | W
Mispredicted Branch | E_icode = IJXX & !e_Cnd | normal | bubble | bubble | normal | normal

## Slide 26: 分支预测错误
0x000: xorl %eax,%eax
0x002: jne t # Not taken
(bubble)
0x011: t: irmovl $3,%edx # Target
(bubble)
0x017: irmovl $4,%ecx # Should not execute
0x007: irmovl $1,%eax # Fall through
0x00d: nop
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
F | D | E | M | W |  |  |  |  | 
 | F | D | E | M | W |  |  |  | 
 |  |  |  | (E) | (M) | (W) |  |  | 
 |  | F | D |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | (D) | (E) | (M) | (W) |  | 
 |  |  | F |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | F | D | E | M | W | 
 |  |  |  |  | F | D | E | M | W

## Slide 27: 处理ret
0x026: ret
(bubble)
(bubble)
(bubble)
0x027: irmovl $1,%eax
0x00b: irmovl $5,%esi # Return
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
F | D | E | M | W |  |  |  | 
 |  | (D) | (E) | (M) | (W) |  |  | 
 |  |  | (D) | (E) | (M) | (W) |  | 
 |  |  |  | (D) | (E) | (M) | (W) | 
 | F | F | F |  |  |  |  | 
 |  |  |  | F | D | E | M | W
Condition | Trigger | F | D | E | M | W
Processing ret | IRET in { D_icode, E_icode, M_icode } | stall | bubble | normal | normal | normal

## Slide 28: 小结
Condition | Trigger | F | D | E | M | W
Load/Use Hazard | E_icode in { IMRMOVL, IPOPL } && E_dstM in { d_srcA, d_srcB } | stall | stall | bubble | normal | normal
Mispredicted Branch | E_icode = IJXX & !e_Cnd | normal | bubble | bubble | normal | normal
Processing ret | IRET in { D_icode, E_icode, M_icode } | stall | bubble | normal | normal | normal

## Slide 29: 组合情况

## Slide 30: 组合A
结论：不需要处理
Condition | F | D | E | M | W
Mispredicted Branch | normal | bubble | bubble | normal | normal
Processing ret | stall | bubble | normal | normal | normal
Combination | stall | bubble | bubble | normal | normal

## Slide 31: 组合B
Condition | F | D | E | M | W
Load/Use Hazard | stall | stall | bubble | normal | normal
Processing ret | stall | bubble | normal | normal | normal
Combination | stall | stall + bubble | bubble | normal | normal
Expected | stall | stall | bubble | normal | normal